УДК 621.377

Демидчик В.И.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ

УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Для углеродной нанотрубки произвольной геометрии в диэлектрической оболочке получено интегральное уравнение для амплитудно-фазового распределения тока при ее возбуждении электромагнитным полем. Вывод уравнения базируется на представлении нанотрубки в виде тонкого проводника с известным поверхностным сопротивлением. Влияние диэлектрической оболочки учитывается путем введения эквивалентных поляризационных токов и зарядов.

Электромагнитные волны микроволнового диапазона широко используются в различных областях. Это системы мобильной связи, радиолокационные системы, аппаратура медицинского назначения. Следовательно, все более актуальной становится проблема электромагнитного экранирования для решения задач электромагнитной совместимости, защиты людей и аппаратуры от излучения, обеспечения радиолокационного покрытия для военной техники. Это приводит к постоянному поиску новых типов радиопоглощающих материалов (РПМ) для обеспечения более  тонкого покрытия, с меньшей плотностью, с более сильным поглощением в широкой полосе частот. В последние годы весьма привлекательны углеродные нанотрубки (УНТ) для создания РПМ. Применение углеродных нанотрубок позволяет при относительно тонких слоях композита и малых объемных долях нанотрубок и, следовательно, малом весе, в широкой полосе частот обеспечить значительный коэффициент поглощения электромагнитного излучения.

Вместе с тем, в ряде работ [1-4] отмечается, что при высоких температурах имеет место окисление УНТ. Это приводит к изменению их электрофизических характеристик. Для улучшения стойкости УНТ к коррозии и окислению разработан ряд методов нанесения на УНТ антиокислительного диэлектрического покрытия [3-5]. В этом случае при изучении электродинамических свойств УНТ ее можно трактовать как тонкий проводник с конечной проводимостью [6-7]

,                                                             (1)

заключенный в диэлектрическую оболочку.

В соотношении (1) - заряд электрона,- скорость Ферми, - постоянная Планка, - радиус УНТ, - частота соударений,  - частота электромагнитного поля, - релаксационная частота.

Несмотря на наличие значительного количества программных комплексов электродинамического анализа, таких как Microwave Office, HFSS, CST Microwave Studio, для оценки взаимодействия отдельной УНТ с электромагнитной волной широко применяется метод интегральных уравнений (ИУ) в приближении тонкого проводника с использованием специализированных программных средств [8-9].

В работе предлагается обобщить метод ИУ на случай УНТ с диэлектрическим покрытием, учитывая влияние диэлектрика путем введения дополнительных эквивалентных токов поляризации. В этом случае рассматриваемая задача аналогична задаче возбуждения плоской электромагнитной волной тонкого проводника с плавно меняющейся произвольной геометрией покрытого тонким слоем диэлектрика [10]. Радиус УНТ- , толщина слоя диэлектрика .

При возбуждении тока в УНТ, в любой точке пространства  существует электромагнитное поле с вектором напряженности , где  - поле, определяемое поверхностными токами проводимости УНТ,  - поле, обусловленное поляризационными токами и зарядами диэлектрического покрытия.

Поскольку радиус УНТ мал по сравнению с длиной волны , азимутальной составляющей плотности тока  можно пренебречь по сравнению с продольной:  ,  - единичный вектор касательной к УНТ в данной точке. Считаем, что плотность тока распределена равномерно по поверхности УНТ:

.                                                                     (2)

где  – ток текущий вдоль оси УНТ.

Поле   определяется исходя из известных выражений для векторного и скалярного потенциалов. Можно показать, что касательная составляющая напряженности поля примет вид

|  | (3) |
| --- | --- |

где S – длина УНТ, - криволинейные координаты точек наблюдения и источника.

Поле определяется на основе выражений для векторного и скалярного потенциалов, обусловленных поляризационными токами и зарядами и уравнения непрерывности, связывающего поляризационные токи и заряды. В рамках квазистатического приближения делается предположение, что напряженность электрического поля вблизи поверхности УНТ меняется как  при , где  – координата в цилиндрической системе координат, т.е. . Это позволяет получить выражение для касательной составляющей напряженности поля в виде:

| . | (4) |
| --- | --- |

Выражения (3-4) для полей получены с использованием приближения для функции Грина:

Вывод интегрального уравнения для тока основан на предположении, что на поверхности УНТ выполняется импедансное граничное условие:

,                                                  (5)

где  – погонное сопротивление, определяемое проводимостью УНТ; и  – векторы напряженности электрического и магнитного полей в точке r на поверхности УНТ;  – нормаль к поверхности УНТ в той же точке. Для касательной составляющей электрического поля на поверхности УНТ граничное условие (5) примет вид:

,                                       (6)

где - амплитуда напряженности электрического поля источника возбуждения (падающей электромагнитной волны).

Используя условие (6) нетрудно получить интегральное уравнение для тока УНТ покрытой слоем диэлектрика:

Полученное   интегральное уравнение позволяет учесть влияние диэлектрической оболочки на характер амплитудно-фазового распределения тока углеродных нанотрубок.  В свою очередь знание характеристик одиночного включения дает возможность по известным методикам проводить расчет эффективных материальных параметров композитов на основе УНТ.

Литература

[1] Yujin Li. Synthesis, structure and antioxidant performance of boron nitride (hexagonal) layers coating on carbon nanotubes / Yujin Li , Mo Yang, Binbin Xu, Qilei Sun // Applied Surface Scienc. – 2018. –  Vol.450. – P. 284-291.

[2] Wei-li Song. High-temperature microwave absorption and evolutionary behavior of multiwalled carbon nanotube nanocomposite / Wei-li Song, Mao-sheng Cao, Zhi-ling Hou,   Jie Yuan,  – 2009. –  Issue 2. – P. 201-204.

[3] Ming Luo. Oxidation resistance of multi-walled carbon nanotubes coated with polycarbosilane-derived SiCxOy ceramic / Ming Luo, Yawei Li, Shengli Jin, Shaobai Sang, Lei Zhao // Ceramics International. – 2011. – Vol. 37. - Issue 8. –P. 3055-3062.

[4] Yuliya Lisunova. Ultrahigh Currents in Dielectric-Coated Carbon Nanotube Probes / Yuliya Lisunova, Ivan Levkivskyi, Patrycja Paruch // Nano Lett. – 2013.- Vol. 13.-P. 4527−4531.

[5] Aidar Kemelbay. Conformal High-K Dielectric Coating of Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes by Atomic Layer Deposition / Alexander Tikhonov, Shaul Aloni, Tevye R. Kuykendall // Nanomaterials. -2019. -9.-P. 185-196.

[6]. Hanson, G.W. Fundamental Transmitting Properties of Carbon Nanotube Antennas / G.W. Hanson // IEEE Transactions on antennas and propagation.– 2005.– Vol.53.– №.11.–P. 3426–3435.

[7]. Slepyan, G. Ya. Theory of optical scattering by achiral carbon nanotubes and their potential as optical nanoantennas / G. Ya. Slepyan, M. V. Shuba, S. A. Maksimenko, A. Lakhtakia // Phys. Rev. –  B 73. –  2006. –  195416.

[8] Лучанинов, А.И.  Использование уравнения Поклингтона для анализа антенн из углеродных нанотрубок / А.И. Лучанинов, Е.А. Медведев, Уайд С. Р. // Радиотехника. – 2013. – Вып.174. – С. 112-121.

[9] Демидчик, В.И., Корнев Р.В.  Численно-аналитический метод расчета коэффициентов поляризуемости углеродных нанотрубок / В.И. Демидчик, Р.В. Корнев // Сборник статей Шестой Всеросийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокачастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами». Саратов, –2019. –C. 46-49.

[10] Демидчик, В.И. Интегральное уравнение для тонких проводников с диэлектрическим покрытием / В.И. Демидчик //  Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 1. –2000. – №3. – С. 29-31.