Нанопрофилометрия ПРИ ТОКОВОЙ МОДУЛЯЦИИ лазернОГО автодинА

А.В. Джафаров, М.Г. Инкин, С.Ю. Добдин, А.В. Скрипаль

Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

E-mail: skripalav@info.sgu.ru

В работе анализируется автодинный метод измерения рельефа поверхности при частотной модуляции лазерного автодина. Рассматривается случай учета изменения фазы во внешнем резонаторе лазерного автодина и спектрального представления автодинного сигнала. Показано, что на расстояниях от активной среды лазерного автодина до отражающей поверхности, на которых выполняется условие равенства целого количества полуволн длине внешнего резонатора как на нижней, так и верхней границах диапазона девиации длины волны лазерного диода, наблюдается линейная зависимость амплитуд спектральных составляющих от величины наносмещений поверхности. Компьютерное моделирование показало, что, задавая погрешность измерения амплитуд спектральных составляющих равную 10%, максимальная точность измерения наносмещений в этом случае не хуже 10 нм.

Ключевые слова: лазерный автодин, лазерная интерферометрия, полупроводниковый лазер, частотная модуляция, нанопрофилометрия, спектральный анализ.

Измерения величин наносмещений и высот неровностей поверхности в нанодиапазоне актуально для различных областей применения лазерных автодинов: измерение напряжений в кремниевых транзисторах последнего поколения [1], фазовая интерферометрическая визуализация частиц и изменений их размеров в наноразмерном масштабе [2], наноразмерная топография и измерение изменяющейся во времени фазовой задержки жидкокристаллических ячеек [3], контроль процессов изготовления полупроводников в реальном времени с нанометровым разрешением [4].

В настоящее время актуально развитие зондовых лазерных профилометров с точки зрения возможности их совмещения с СВЧ зондовыми методами, которые оказываются чувствительными не только к высотным размерам профиля поверхности, но и неоднородностям материала и его внутренней структуры. В работах [5,6] показано, что такое совмещение может быть реализовано частотной модуляцией сигнала лазерного диода по гармоническому закону.

Более перспективным является метод частотной модуляции сигнала лазерного автодина по треугольному закону, в спектре которого частота интерференционного сигнала [7] пропорциональна расстоянию до отражающей поверхности.

В работе рассматривается возможность достижения нанометровой точности измерения высот рельефа поверхности по прямым измерениям амплитуд спектральных составляющих автодинного сигнала при модуляции тока питания лазерного диода по треугольному закону.

Расчет спектра автодинного сигнала

Выражение для автодинного сигнала при модуляции тока питания лазерного диода может быть представлено в виде [8]:

,	 (1)

где  составляющая мощности, независящая от фазы лазерного излучения,  – амплитуда интерференционных осцилляций автодинного сигнала,  – время обхода лазерным излучением внешнего резонатора, образованного областью между активной средой лазерного автодина и отражающей поверхностью, – мгновенная циклическая частота излучения полупроводникового лазера, зависящая от плотности тока накачки .

В автодинном сигнале можно выделить следующую нормированную величину, зависящую только от фазы автодинного сигнала:

(2)

где   – фаза автодинного сигнала. При модуляции тока питания лазера , во внешнем резонаторе автодина могут выполняться условия равенства целого количества полуволн длине внешнего резонатора лазерного диода, совпадающей с расстоянием от активной среды лазерного автодина до отражающей поверхности. Как было показано ранее существуют так называемые равнофазные расстояния, точность измерения в которых имеет максимальную величину [9]. Эти расстояния соответствуют условиям равенства количества полуволн – длине внешнего резонатора и определяются соотношением

(3)

где  – девиации длины волны лазера,  – количество интерференционных максимумов на величине девиации.

Расчет автодинного сигнала и его спектра проводился при треугольной форме изменения  составляющей мощности лазерного автодина и  частоты излучения полупроводникового лазера, а также следующих параметрах: длина волны лазерного излучения =650 нм, девиация частоты излучения полупроводникового лазерного диода  нм.

При =32 соотношение (7) дает для равнофазного расстояния следующую величину  мм. При частоте модуляции лазера =170 Гц на рис.1. приведены спектры автодинного сигнала на равнофазном расстоянии (7) при различных фазах , где  – фаза из основного интервала изменения фаз автодинного сигнала :

, при .

При фазе =0 в спектре автодинного сигнала (рис.1 а) наблюдается интерференционная спектральная составляющая , частота которой соответствует частоте изменения интерференционных осцилляций автодинного сигнала. При фазах  и  в спектре (рис.1 b,c) появляются сателлиты интерференционной составляющей спектра автодинного сигнала, что обусловлено свойствами фурье-спектра при изменении начальной фазы автодинного сигнала.

a

b

c

Рис. 1. Спектры автодинного сигнала на равнофазном расстоянии при различных фазах: а –  =0, b –  =0.2 (, c –  =0.4 (

Зависимость амплитуд спектральных составляющих S0, S1, S2 от фазы автодинного сигнала  представлена на рис. 2. Как видно из рис.2, наблюдается нелинейная зависимость этих амплитуд от фазы автодинного сигнала.

Рис.2. Зависимость амплитуд спектральных составляющих S0, S1, S2 от фазы

На рис. 3 приведена зависимость разности спектральных составляющих  от фазы .

Рис.3. Зависимость разности спектральных составляющих  от фазы

Как следует из рис. 3, разность амплитуд спектральных составляющих  линейно зависит от фазы автодинного сигнала и, следовательно, от расстояния до отражающей поверхности. Компьютерное моделирование показало, что, задавая погрешность измерения амплитуд спектральных составляющих равную 10%, максимальная точность измерения наносмещений в этом случае не хуже 10 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-00122).

Библиографический список

- Hÿtch M., Houdellier F., Hüe F., Snoeck E. Nanoscale holographic interferometry for strain measurements in electronic devices // Nature. 2008. V.453(7198), P.1086–1089. DOI: 10.1038/nature07049.

- Wu Y., Li H., Brunel M., Chen J., Gréhan G., Mädler L. Phase interferometric particle imaging for simultaneous measurements of evaporating micron-sized droplet and nanoscale size changes // Appl. Phys. Lett. 2017. V.111(4). P.041905. DOI: 10.1063/1.4996363

- Rajshekhar G., Bhaduri B., Edwards C., Zhou R., Goddard L., Popescu G. Nanoscale topography and spatial light modulator characterization using wide-field quantitative phase imaging // Optics Express. 2014. V.22(3). P.3432–3438. DOI: 10.1364/OE.22.003432.

- Edwards C., Arbabi A., Popescu G., Goddard L. Optically monitoring and controlling nanoscale topography during semiconductor etching // Light Sci. Appl. 2012. V.1(9). P.e30. DOI: 10.1038/lsa.2012.30

- Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Астахов Е. И., Добдин С. Ю. Регистрация наноперемещений зонда ближнеполевого СВЧ микроскопа с помощью полупроводникового лазерного автодина // Нано- и микросистемная техника. 2018. Т. 20. № 1. С. 3–10.

- Usanov D. A., Skripal An. V., Astakhov E., Dobdin S. Yu. Self-mixing laser diode included in scanning microwave microscope to the control of probe nanodisplacement // Proc. SPIE. Saratov Fall Meeting 2017: Laser Physics and Photonics XVIII. 2018. P.1071708. DOI: 10.1117/12.2315231.

- Amann M. C., Bosch T. M., Lescure M., Myllylae R. A., Rioux M. Laser ranging: a critical review of usual technique for distance measurement // Optical Engineering. 2001. V. 40(1). P.10–19.

- Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров движения при микро- и наносмещениях. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. 136 с.

- Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Добдин С. Ю., Джафаров А. В., Соколенко И. C. Предельные возможности автодинной интерферометрии расстояния пилообразной модуляции длины волны полупроводникового лазера // Компьютерная оптика. 2019. том 43. №5. C.797–803.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

- Джафаров Алексей Владимирович – аспирант кафедры медицинской физики, год рождения 1994, jafaralex@mail.ru, 89873623195, https://orcid.org/0000-0002-0588-3151.

- Инкин Максим Глебович – аспирант кафедры общей физики, год рождения 1995, sunbeam18.95@mail.ru, 89271273264, https://orcid.org/0000-0002-1580-5413.

- Добдин Сергей Юрьевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики твёрдого тела, год рождения 1986, dobdinsy@info.sgu.ru, 89271122251, https://orcid.org/0000-0002-0801-4664.

- Скрипаль Анатолий Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской физики, год рождения 1960, skripalav@info.sgu.ru, 89272204541, https://orcid.org/0000-0002-9080-0057.

Вид доклада: устный (/ стендовый)